П А М Я Т К А

ввод индивидуальных (квартирных) приборов учета расхода холодной и горячей воды

1. Согласно требованию ч.5 ст.13 Федерального закона от  23.11.2009 № 261-ФЗ с 01.07.2012 г. каждая квартира должна быть оборудована приборами учета расхода холодной и горячей воды. Если собственник квартиры не выполнил это требование, то он оплачивает не за реально потребленный объем воды, а за объем воды по усредненным и, как правило, завышенным нормативам и повышающим коэффициентам.

2. Оснащение квартиры приборами учета,  качество их установки (монтажа), замены и ввода в эксплуатацию, надлежащая их техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена  обеспечивается собственником квартиры.

3. Для выполнения работ по установке и  монтажу приборов учета собственник квартиры может привлекать специальную организацию или частное лицо, от которых на данные работы специальной лицензии не требуется, однако исполнителю работ необходимо выполнить следующие требования:

а). приборы учета должны иметь сертификат Госстандарта России, быть зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений, опломбированы органами метрологической службы и иметь действующий знак о государственной поверке;

б). приборы учета должны быть установлены в удобном для снятия показаний и обслуживания месте с искусственным или естественным освещением и температурой внутреннего воздуха не ниже 5ºС;

в). со стороны подачи воды по схеме водоснабжения квартиры должны быть предусмотрены прямые участки трубопроводов с установленными на них отсечными кранами (вентилями) и фильтрами грубой очистки воды.

4. После установки или замены приборы учета должны пройти процедуру ввода приборов учета в эксплуатацию, которая предусматривает документальное оформление (составление акта) и опломбирование приборов учета, после которого собственник будет платить только за фактический расход воды, не имея возможности искажать и менять показания приборов.

5. Опломбировке подлежит не сам прибор учета, поскольку он опломбирован на заводе после прохождения поверки, а место его соединения с трубопроводом. Правильно выполненная опломбировка не должна влиять на работу прибора и не мешать перекрывать воду в случае необходимости или смены фильтров.

6. Ввод приборов учета в эксплуатацию и опломбирование осуществляется без взимания платы в следующей последовательности:

а). собственник квартиры подает заявку установленной формы в управляющую компанию «Жилище» и согласовывает время прибытия инспектора. К заявке прилагаются копии паспортов на приборы учета, а также копии документов. Подтверждающих результаты прохождения последней поверки приборов учета (за исключением новых приборов). Заявка заполняется  в помещении УК «Жилище» (ул. Тверская, 57) на специальном бланке, полученном в приемной у секретаря, или на бланке, распечатанном из сайта УК «Жилище» (http://jilishe.tom.ru, раздел «Важно»);

б). надлежащим образом оформленную заявку в помещении УК «Жилище» собственник подает лично секретарю и согласовывает с ним время прибытия инспектора УК, а заявку, оформленную на распечатанном бланке с сайта УК, отправляет по адресу: jilishе@mail.ru и ожидает сообщения о времени прибытия инспектора УК для выполнения работ по вводу приборов учета в эксплуатацию;

ВНИМАНИЕ: Ввод приборов учета в эксплуатацию и установка пломб осуществляется только уполномоченным инспектором УК «Жилище» (п. 31у. Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах…, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354). Действия других организаций или частных лиц – не законны.

в). прибыв в квартиру заявителя, инспектор УК: проверяет соответствие приборов учета технической документации, в том числе комплектацию и схему монтажа приборов учета, их работоспособность, соответствие заводских номеров приборов, номерам, указанным в паспортах на эти приборы, наличие знаков поверки. При положительных результатах, инспектор УК производит опломбировку приборов учета и оформляет акт ввода приборов учета в эксплуатацию. Отрицательные результаты являются основанием для отказа ввода приборов учета в эксплуатацию.

г). в акте ввода приборов учета в эксплуатацию инспектор УК указывает: адрес дома, дату и время проверки, ФИО лиц, принимавших участие, их контактные данные, тип и заводские номера приборов учета, места их установки, показания приборов учета на момент составления акта, дату следующей поверки приборов, а также места установки демонтированных приборов, их номера и конечные показания (при смене приборов и установки новых).

д). собственник квартиры получает один экземпляр акта ввода приборов учета в эксплуатацию в помещении УК «Жилище»  после его окончательного оформления.